Perencanaan Penempatan Antena Pemancar Wireless Indoor Berdasarkan Daya Terima

# Dwi Harinitha

# Institut Teknologi Padang

# dwi.harinitha@gmail.com, owie_dh@itp.ac.id

Abstrak – Kualitas suatu sinyal dapat diketahui dari daya yang diterima. Semakin tinggi/kuat daya terima, maka semakin baik kualitasnya dan begitu sebaliknya. Dalam komunikasi wireless yang berkembang saat ini, antena pemancar memiliki peranan penting terhadap kualitas sinyal. Perlu dilakukan perencanaan penempatan antena pemancar dengan memperhatikan level daya terima disetiap perangkat/antena penerima. Disini dilakukan simulasi menggunakan RPS pada suatu ruangan berisi komputer yang akan mengganti jaringan kabel LAN menjadi wireless LAN. Dari lima antena pemancar, yang direncanakan dimana diposisikan ditengah dan disetiap pojok ruangan pertama, ternyata penempatan antena pemancar terbaik yaitu pada posisi di tengah ruangan. Daya terima terbaik sebesar -28,87804 dBm dengan rata-rata daya terima sebesar -40,38082 dBm dan penerima yang mendapatkan sinyal terbaik berjumlah 14 antena penerima.

Kata kunci : Daya Terima, RPS, Posisi Transmitter

Abstract – The signal quality can be known from the received power. The higher/stronger the power received, the better the quality and vice versa. In today's growing wireless communications, transmitting antennas have an important role for signal quality. Planning of the transmitting antenna is required by taking into account the receiving power level in each receiving/antenna device. This paper simulates received power for typical indoor using Radiowave Propagation Simulator (RPS). Simulations performed on Computer room that will replace the wired LAN network to a wireless LAN. It is planned that five transmitting antennas are positioned in the center and in every corner of the first room. The system performances shown the best transmitting antenna is in position in the center of the room. The best received power is -28,87804 dBm with average receive power -40,38082 dBm and receiver that gets the best signal is 14 receiving antenna.

Keywords : Received Power, RPS, Transmitter Position

- PENDAHULUAN

Istilah wireless sudah tidak asing lagi diberbagai kalangan pengguna perangkat elektronik dan lebih cenderung digunakan dibanding istilah nirkabel/tanpa kabel. Komunikasi internet yang biasanya menggunakan kabel sekarang beralih ke wireless. Sebagai contoh di laboratorium komputer atau penyedia jasa internet.

Pada umumnya penempatan antena pemancar wireless, yang sering disebut access point/hotspot, hanya berdasarkan kebutuhan dan ditempatkan sesuai posisi yang tepat menurut pihak yang memasang. Hal ini sangat tidak tepat karena distribusi sinyal menjadi kurang efektif seperti ada area yang seharusnya memiliki sinyal yang baik ternyata tidak ter-cover dan begitu sebaliknya. Oleh karena itu, pada penelitian ini terlebih dahulu diperlukan penentuan penempatan antena pemancar sehingga distribusi sinyal terima setiap komputer/ workstation menjadi lebih optimal dan sesuai dengan yang diharapkan.

Penelitian sebelumnya [3] telah melakukan simulasi dan pengukuran propagasi indoor di ruang perkantoran sebuah kampus. Sedangkan pada penelitian lainnya [4] merencanakan optimasi lokasi antena outdoor yang kemudian dibandingkan secara simulasi, perhitungan dan pengukuran langsung.

- METODE PEMODELAN RUANGAN

- Survei Ruangan

Ruang yang disimulasikan adalah dua ruangan pada gedung di jalan Amangkurat No. 1 Jambi yang merupakan ruang komputer dengan jaringan kabel LAN  dan akan dikembangkan menjadi jaringan wireless LAN. Bahan/material yang telah disurvei yaitu kayu, triplek, dan beton. Adapun isi dari ruangan tersebut berupa meja, monitor, CPU, televisi, pintu, dll. Tabel 1 menunjukkan data ruangan yang akan disimulasikan.

- Gambar Ruang Simulasi

Pembuatan gambar simulasi dilakukan dengan menggunakan Software Radiowave Propagation Simulator (RPS). Gambar ruang simulasi yang dapat dilihat pada Gambar 1, dibuat berdasarkan data-data ruangan yang telah disesuaikan dengan survei ruangan pada Tabel 1.

- Konfigurasi Sistem pada RPS

Konfigurasi sistem meliputi lima antena pemancar (Tx) dan 20 antena penerima (Rx) yang ditempatkan pada titik-titik tertentu di dalam ruangan. Untuk Tx menggunakan antena isotropic, yang posisinya di sudut dan di tengah ruangan dengan ketinggian 3.5 m. Tx mempunyai gain 20 dB, daya pancar sebesar 20 dBm dan frekuensi 2.4 GHz. Sedangkan untuk Rx menggunakan antena isotropic dengan ketinggian yang berbeda dan posisinya sesuai dengan benda-benda atau objek yang terdapat dalam ruangan simulasi. Posisi Tx dan Rx sesuai dengan Gambar 2(b): Tx ditunjukkan dengan bulatan biru/oren, Rx dengan bujur sangkar dengan garis pinggir setiap sisi berwarna biru.

- HASIL SIMULASI DAN ANALISA

- Pemancar Aktif pada Tx1

Pada Gambar 3(a) - (c) terlihat distribusi sinyal mulai dari dipancarkan oleh Tx hingga diterima disetiap Rx. Sebelum dampai pada Rx, ada sinyal yang terlebih dahulu mengalami refleksi, penetrasi, dan atau difraksi. Setelah proses komputasi selesai, maka cakupan daya terima akan dapat diketahui dimana warna-warna pada Rx mengindikasikan kuat sinyal daya terima. Dari Gambar 3(d), daya terima paling besar/kuat ditunjukkan dengan warna merah sedangkan paling kecil/lemah dengan warna biru.

Perhitungan pathloss dapat dilakukan dengan menggunakan rumus pada persamaan (1). Besarnya pathloss berbanding terbalik dengan daya terima. Jadi semakin besar daya terima, maka pathloss akan semakin kecil dan ini yang diharapkan dalam propagasi.

...............................................(1)

dimana PL merupakan pathloss atau rugi ruang bebas (dalam dB), Pt merupakan daya pancar dan Pr merupakan daya terima.

Berdasarkan hasil simulasi pada Tx1, dapat diketahui bahwa jumlah Rx yang memiliki daya terima terbaik (ditetapkan untuk daya terima kecil dari -45 dBm) sebanyak 12 Rx yaitu Rx1 - Rx12. Dari 20 Rx yang ada, daya terima terbesar adalah pada Rx2 yakni -28.81937 dBm dengan pathloss 48.81937 dBm. Dan daya terima terendah terdapat pada Rx16 sebesar -80.54169 dBm, pathloss 90.78038 dBm.

Tabel 1. Data Ruangan

| Ruangan | Furnitur | Nomor Identitas | Ukuran p x l x t (cm) | Tebal Bahan (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruang 1 | Meja Kasir | KS | 182 x 61 x 29 | 3 |
|  | CPU | K | 42,5 x 8,5 x 41 | - |
|  | Monitor | K | 46 x 45 x 26 | 3 |
|  | Tangga | T1 | P 257 x T 197 | 20 |
| Ruang 2 | Meja Kasir | KS | 118 x 48 x 75 | 3 |
|  | Meja | T | 679 x 30 x 73 | 3 |
|  | Televisi | T | 67 x 46 x 47 | - |
| Kamar Kecil | - | KK | 182 x 71 x 245 | 13.5 |

K 4

K1 1 3

K 1

K 2

K 5

K 6

K 7

k

K 8

K S

T 6

T 5

T 4

T 3

T 2

T 1

T 10

T 9

T 8

T 7

K S

T 11

T 12

T 13

KK

Gambar 1. Desain Awal Ruangan Simulasi

(a)

Rx01

Rx02

Rx03

Rx04

Rx05

Rx06

Rx07

Rx08

Rx09

Rx12

Rx10

Rx11

Rx13

Rx14

Rx15

Rx16

Rx20

Rx17

Rx18

Rx19

(b)

(c)

Gambar 2. Ruang Simulasi pada RPS: (a) Denah Ruangan, (b) Polyline 2D, dan (c) Database 3D

(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 3. Hasil Simulasi Tx1: (a) 2D, (b) 3D, (c) Poligon 3D, dan (d) Daya Terima Berdasarkan Cakupan

- Pemancar Aktif pada Tx2

(a)

(b)

(c)

Gambar 4. Hasil Simulasi Tx2: (a) 2D, (b) Poligon 3D, dan (c) Daya Terima Berdasarkan Cakupan

Berdasarkan hasil simulasi pada Tx2, jumlah Rx yang memiliki daya terima terbaik sebanyak 11 Rx yaitu Rx1 – Rx3 dan Rx6 – Rx13. Untuk daya terima terbesar dari semua Rx adalah pada Rx2 yakni -28.81937 dBm dengan pathloss 48.81937 dBm. Dan daya terima terendah terdapat pada Rx16 sebesar -90.07507 dBm, pathloss 110.07507 dBm.

- Pemancar Aktif pada Tx_Center

(a)

(b)

(c)

Gambar 5. Hasil Simulasi Tx Center: (a) 2D, (b) Poligon 3D, dan (c) Daya Terima Berdasarkan Cakupan

Berdasarkan hasil simulasi pada Tx_Center, jumlah Rx yang memiliki daya terima terbaik sebanyak 14 Rx yaitu Rx1 -  Rx11, Rx13, Rx14, serta Rx19. Untuk daya terima terbesar dari semua Rx adalah pada Rx7 yakni -28.87804 dBm dengan pathloss 48.87804 dBm. Dan daya terima terendah terdapat pada Rx16 sebesar -77.20703 dBm, pathloss 97.20703 dBm.

- Pemancar Aktif pada Tx3

(a)

(b)

(c)

Gambar 6. Hasil Simulasi Tx3: (a) 2D, (b) Poligon 3D, dan (c) Daya Terima Berdasarkan Cakupan

Berdasarkan hasil simulasi pada Tx3, dapat diketahui bahwa jumlah Rx yang memiliki daya terima terbaik sebanyak sembilan Rx yaitu Rx1, Rx2, Rx5, Rx6, Rx7, dan Rx9 – Rx12. Untuk daya terima terbesar dari semua Rx adalah pada Rx11 yakni -29.5628 dBm dengan pathloss 49.5628 dBm. Dan daya terima terendah terdapat pada Rx16 sebesar -87.84386 dBm, pathloss 107.84386 dBm.

- Pemancar Aktif pada Tx4

(a)

(b)

(c)

Gambar 7. Hasil Simulasi Tx3: (a) 2D, (b) Poligon 3D, dan (c) Daya Terima Berdasarkan Cakupan

Berdasarkan hasil simulasi pada Tx4, jumlah Rx yang memiliki daya terima terbaik sebanyak 10 Rx yaitu Rx1 – Rx7, Rx9, Rx11 dan Rx12. Untuk daya terima terbesar dari semua Rx adalah pada Rx6 yakni -28.4292 dBm dengan pathloss 48.42920 dBm. Dan daya terima terendah terdapat pada Rx20 sebesar -78.16776 dBm, pathloss 98.16776 dBm.

- Pemilihan Penempatan Transmitter

Hasil simulasi telah memperlihatkan sebaran daya pada setiap Rx (Tabel 2). Daya  terima tertinggi diberikan oleh Tx4 yakni -28,42920 dBm. Hanya saja  rata-rata penerimaan sinyalnya masih kurang bagus. Sehingga dari daya terima yang diperoleh dapat diketahui bahwa penempatan Tx sebaiknya diletakkan ditengah ruangan (Tx Center) dengan daya terima terbaik sebesar -28,87804 dBm, pathloss 48,87804 dB. Selain rata-rata daya terima yang paling baik (-40,38082 dBm), Tx Center juga memberikan jumlah Rx yang paling banyak dalam menerima daya terbaik (14 Rx). Namun posisi Rx16 sebaiknya ditiadakan karena hanya akan mendapatkan daya yang kurang baik.

Tabel 2. Daya Terima dari Setiap Pemancar

- KESIMPULAN

Dari simulasi dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Penempatan antena pemancar terbaik adalah pada posisi Tx Center.

- Daya pancar terbaik Tx Center  -28,87804 dBm dan rata-rata daya terima -40,38082 dBm.

- Penempatan penerima pada posisi Rx16 sebaiknya ditiadakan karena penerimaan daya sangat rendah sekali.

- DAFTAR PUSTAKA

- T.S. Rappaport, T. S. (2002). Wireless Communications: Principles and Practice. New Jersey: Prentice Hall PFR,

- Deißer, J, Dr., Hübner, J., Hunold, D., and Voigt, J. Dr. (1997 – 2005). RPS – Radiowave Propagation Simulator: User Manual-Version. Dresden, Germany: Radioplan GmbH.

- Harinitha, D., (2012). Simulasi dan Pengukuran Propagasi WLAN Indoor (Kampus Akatel Jambi Gedung 1 dan 2). Prosiding Seminar Nasional Ilmu Komputer 2012 Universitas Diponegoro Semarang

- Harinitha, D., Asri, L. A., Fitrilina. (2013). Perencanaan dan Simulasi Optimasi Antena Wireless LAN di Gedung Kuliah Universitas Andalas. Seminar Nasional FORTEI 2013.